Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przygotowanie ścieżek huculskich w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni”

b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące robót w następującym zakresie:

Budowa dwóch ścieżek huculskich tj:

- ścieżki eliminacyjnej na dystans 2520m w Rudawce Rymanowskiej

- ścieżki dzielności na dystans 1790m w Odrzechowej

c. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Prace towarzyszące:	- obsługa geodezyjna,

Roboty tymczasowe:	- zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy.

d. Informacje o terenie budowy:

- organizacja robót budowlanych:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów:

d1. projekt technologii i organizacji robót

Opracowany przez wykonawcę projekt technologii i organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zamawiającego oraz harmonogramem robót.

d2. szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

d3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, aby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

d4. program zapewnienia jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zamawiającego.

- zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u właścicieli instalacji i urządzeń, informacje podane na projekcie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane jego działaniem, w instalacjach naziemnych i podziemnych w obrębie placu budowy.

Z uwagi na bliskość obiektów mieszkalnych, w których w trakcie robót będą przebywali ludzie, wykonawca będzie prowadził roboty budowlane w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla w/w obiektów i ich użytkowników.

- ochrona środowiska:

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie stosowne kroki, żeby zastosować się zastosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

- warunki bezpieczeństwa pracy:

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony zdrowia i życia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, nie będzie akceptowane.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca na swój koszt wykona i będzie utrzymywał w należytym stanie zaplecze niezbędne do realizacji zamówienia.

- warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodników i jezdni:

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki itp., aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zamawiającego.

- ogrodzenia:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać i utrzymywać tymczasowe ogrodzenie placu budowy spełniające wymagania przepisów szczegółowych.

e. Nazwy i kody:

grupa robót 		         45000000-7 	Roboty budowlane

45300000-0	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

f. Określenia podstawowe:

Określenia użyte w niniejszych specyfikacja technicznych są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, a ponadto:

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna

WTWO – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (ARKADY)

KOR – księga obmiaru robót

g. Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami.

4. Ustawa Prawo Geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z późniejszymi zmianami.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.

2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST1.  ŚCIEŻKA ELIMINACYJNA NA DYSTANS 2520.0M  - RUDAWKA RYMANOWSKA

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST. 1. jest wykonanie ścieżki eliminacyjnej o długości 2520.0m w miejscowości Rudawka Rymanowska w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

START -linię startu i mety wyznacza para tyczek z celownikami ( biały po lewej i czerwony po prawej stronie). Na trasie o długości 2520.0m zostanie umieszczonych 21 przeszkód podstawowych i pomocniczych. Ścieżka zostanie wyposażona w tablice informacyjne, numery przeszkód i tablice start, meta

- Bankiet – wyskok

Próg naturalny. Krawędź wzmocniona poziomą belką drewnianą dębową krawędziak o wym. 16 x 16cm  na całej szerokości 2,50m w taki sposób, aby zachowała swój kształt i położenie przez czas przejazdu wszystkich zawodników. Ściana pionowa progu zabezpieczona przed uszkodzeniami kopytami murkiem kamiennym z kamienia łamanego na zaprawie cementowej i przed osypywaniem się gruntu. Podłoże pozbawione ostrych kamieni, gałęzi i wystających korzeni utwardzone warstwą pospółki gr 20cm. Nie powinno być nadmiernie błotniste. Dopuszczalne jest wykonanie przeszkody w formie zagłębienia w terenie. W tym przypadku wyjazd z zagłębienia nie powinien mieć spadku większego niż 20°. Wymiary: wysokość progu – 0,5 m, szerokość 2,0m, długość min. 2,0m.

2. Kładka na podwyższeniu

Konstrukcja kładki z drewna dębowego, bale gr 50mm, nawierzchnia szorstka (niedopuszczalna jest konstrukcja ażurowa). Konstrukcja całości powinna być sztywna w każdej płaszczyźnie i umocowana do podłoża w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek przemieszczanie. Podparta na w 3 – 4 punktach o podłoże. Wymiary kładki : długość 4m, szerokość 0,7m, grubość zapewniająca sztywność na całej długości min.5 cm. Wysokość kładki od podłoża 30 cm.

3. Saloon

Bramka drewniana z desek iglastych impregnowanych i zabezpieczonych na działanie atmosferyczne dwuskrzydłowa wachadłowa na słupach stalowych ocynkowanych fi 60mm umocowanych stabilnie w podłożu gruntowym na głębokość 1,0m, otwierana w kierunku wjazdu pod naporem piersi konia, zamykająca się samoczynnie po przejechaniu konia. Naprężenie sprężyn zamykających bramkę i boki ramy muszą być skonstruowane, aby nie uszkodzić boków konia i nóg jeźdźca.  Wymiary bramki: szerokość obu skrzydeł- 1,5 m, wysokość–1,2 m, szerokość całej konstrukcji – 3m.

4. Stromy wyjazd

Stok naturalny o podłożu pozbawionym ostrych kamieni i innych przedmiotów. Podłoże nie powinno być nadmiernie sypkie lub błotniste, ubity piasek gr 20.0cm.  Wymiary: długość mierzona po stoku – 50,0m, nachylenie 30 – 45°, szerokość trasy min. : 1,5 m – 2 m, po stoku z zabezpieczeniem. na dług. 50 m barierami drewnianymi z drewna okrągłego dębowego fi 7-9cm słupki fi 9.0cm (dwie poprzeczki poziome na wys. 0,6m i 1,3m) słupki o rozstawie co 2,0m umocowanych stabilnie w podłożu gruntowym na głębokość 1,0m, różnica poziomu ok 15 m.

5. Niski przejazd

Trzy bramki stabilnie umocowane w podłożu z poziomo umieszczonymi poprzeczkami. Pionowe elementy mają być wykonane ze słupków drewnianych dębowych fi 9.0cm. Poziome poprzeczki najlepiej drewniane lub plastikowe o średnicy fi 5,0cm zapewniającej sztywność na całej długości, umocowane w pionowych elementach w taki sposób, aby potrącenie ich powodowało spadanie ze słupków. Bramki powinny być usytuowane tak, aby przejazd odbywał się po linii prostej.  Wymiary: wysokość zawieszenia poprzeczek od podłoża – 1,8m, szerokość między słupkami – 1,5m, odległość między bramkami – 1,0 – 1,2m. Słupki  umocowane stabilnie w podłożu gruntowym na głębokość 1,0m

Zabezpieczyć poręczami urwisko nad Wisłokiem barierami drewnianymi z drewna okrągłego dębowego fi 7-9cm słupki fi 9.0cm (dwie poprzeczki poziome na wys. 0,6m i 1,3m) słupki o rozstawie co 2,0m umocowanych stabilnie w podłożu gruntowym na głębokość 1,0m na dł. 40,0m .

6. Slalom

W podłożu gruntowym stabilnie umieszczone, równomiernie na osi sześć pionowych tyczek aluminiowych ostro zakończonych fi 3,0cm. Wymiary: wysokość tyczek  - 2m, odległość między tyczkami – 1,5 – 2 m. Wykarczować  zakrzaczenia na długość  20 m i szerokość 2,5 m. Po wykarczowaniu nawierzchnię wykonać z ubitego piasku gr. 20 cm

7. Skok posłuszeństwa

Kłoda dębowa śr. ø 60 – 70 cm. dług. 2,5 – 3 m. leżąca na dwóch podstawach  bala drewnianego dębowego dł 0,8m fi 30cm podstawach drewnianych.

8. Bankiet – zeskok

Próg naturalny. Krawędź wzmocniona poziomą belką drewnianą dębową krawędziak o wym. 16 x 16cm  na całej szerokości 2,50m w taki sposób, aby zachowała swój kształt i położenie przez czas przejazdu wszystkich zawodników. Ściana pionowa progu zabezpieczona przed uszkodzeniami kopytami murkiem kamiennym z kamienia łamanego na zaprawie cementowej i przed osypywaniem się gruntu. Podłoże pozbawione ostrych kamieni, gałęzi i wystających korzeni utwardzone warstwą pospółki gr 20cm. Nie powinno być nadmiernie błotniste. Wymiary: wysokość progu – 0,5m, szerokość min. 1,5m, długość min. – 2m.

Zejście na polanę zabezpieczyć poręczą drewnianą z drewna okrągłego dębowego fi 7-9cm słupki fi 9.0cm (dwie poprzeczki poziome na wys. 0,6m i 1,3m) słupki o rozstawie co 2,0m umocowanych stabilnie w podłożu gruntowym na głębokość 1,0m na dł. 20,0m .

9. Wiatrołom

Rozrzucone na powierzchni nieregularne kłody dębowe fi 30cm. Powierzchnia elementów pozbawiona ostrych krawędzi lub wystających sęków i gałęzi. Wymiary: długość przeszkody -4m, szerokość 2 m, ilość kłód 5szt

10. Wąska droga po łuku

Dwie równoległe linie wygięte w lekki łuk utworzone przez umocowane na odpowiedniej wysokości od podłoża, belki drewniane dębowe o wym 15x20cm. Konstrukcja całości powinna być sztywna w każdej płaszczyźnie i umocowana do podłoża w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek przemieszczanie . Wymiary: szerokość od wewnętrznej strony – 40 cm, długość przeszkody – 4m, łuk o promieniu -5 m. Wysokość elementów przeszkody od podłoża – 15 -20 cm. Odkrzaczyć dojazd do przeszkody na odcinku dł 50 m i szer. 3.0m

11. Niski przejazd w formie szałasu

Trzy bramki stabilnie umocowane w podłożu z poziomo umieszczonymi poprzeczkami. Pionowe elementy mają być wykonane ze słupków drewnianych dębowych fi 8.0cm umocowanych stabilnie w podłożu gruntowym na głębokość 1,0m. Poziome poprzeczki drewniane lub plastikowe o średnicy 5.0cm zapewniającej sztywność na całej długości, umocowane na pionowych elementach w taki sposób, aby potrącenie ich powodowało spadanie ze słupków. Bramki powinny być usytuowane tak, aby przejazd odbywał się po linii prostej. Wymiary: wysokość zawieszenia poprzeczek od podłoża  -1,8 m , szerokość między słupkami – 1,5 m, odległość między bramkami 1,0 – 1,2 m. Wyciąć zakrzaczenia , usunąć ścięte drzewa na dł. 50 m szer. 3.0 m.

12. Ciasny przejazd

Ułożone na powierzchni równoległe dwie ściany desek struganych impregnowanych gr 1,5cm  tworzące ciasny korytarz. Powierzchnia ścian od wewnątrz pozbawiona ostrych krawędzi lub wystających sęków i gałęzi. Wymiary: wysokość – 1,5 m, szerokość między wewnętrznymi ścianami– 0,8 m, długość – 4.0 m.

13. Kładka nad rowem

Konstrukcja kładki z drewna dębowego , nawierzchnia szorstka (niedopuszczalna jest konstrukcja ażurowa). Konstrukcja całości powinna być sztywna w każdej płaszczyźnie i umocowana do podłoża w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek przemieszczanie. Maks. ugięcie pod ciężarem konia z jeźdźcem nie większe niż 5cm. Wymiary kładki :długość 4.0m, szerokość 0,8m, grubość zapewniająca sztywność na całej długości min. 7cm. Wysokość od dna podłoża do kładki 0,8m. Szerokość rowu (tam gdzie oparta jest kładka) 2-3m, długość rowu min. 3m. Niwelacja terenu i plantowanie – pogłębienie rowu.

14. Labirynt

Dwie równoległe linie utworzone przez umocowane na odpowiedniej wysokości od podłoża belki dębowe o wym 15x20 cm , belki ułożone w zygzak dający możliwość swobodnego wykręcania się konia. Konstrukcja całości powinna być sztywna w każdej płaszczyźnie i umocowana do podłoża w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek przemieszczenie. Wymiary: szerokość wewnętrznej strony labiryntu 0,6 m, łączna długość przeszkody- 10 m, wysokość – 15 -20 cm.

15. Stromy zjazd

Stok naturalny o podłożu pozbawionym ostrych kamieni i innych przedmiotów. Podłoże nie powinno być nadmiernie sypkie lub błotniste, ubity piasek gr 20.0cm.  Wymiary: długość mierzona po stoku – 20,0m, nachylenie 30 – 45°, szerokość trasy min. : 1,5 m, po stoku z zabezpieczeniem. na dług. 50 m barierami drewnianymi z drewna okrągłego dębowego fi 7-9cm słupki fi 9.0cm (dwie poprzeczki poziome na wys. 0,6m i 1,3m) słupki o rozstawie co 2,0m umocowanych stabilnie w podłożu gruntowym na głębokość 1,0m, różnica poziomu ok 8.0 m.

16. Bramka z zamknięciem

Bramka drewniana z desek struganych gr 30,mm impregnowanych jednoskrzydłowa na słupach stalowych ocynkowanych fi 60mm umocowanych stabilnie w podłożu na . gł. 1,0m. Zamykana na zapadkę lub sztywną obejmę w pobliżu górnej krawędzi bramki. Otwierana w kierunku wjazdu. Wymiary: wysokość -1,2 m, szerokość – 1,2 m, szerokość całej konstrukcji 2.0m.

17. Kładka na podwyższeniu „Łamana”

Konstrukcja kładki z drewna dębowego bale gr 7,0cm, nawierzchnia szorstka (niedopuszczalna jest konstrukcja ażurowa). Konstrukcja całości powinna być sztywna w każdej płaszczyźnie i umocowana do podłoża w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek przemieszczanie. Podparta w 3-4 punktach o podłoże.

Wymiary kładki: długość 4m, szerokość 0,7 m, grubość zapewniająca sztywność na całej długości min. 5 cm. Wysokość kładki od podłoża 30cm.

18. Skok posłuszeństwa

Dwa pnie, kłody dębowe fi 40.0cm, ułożone w stosunku do siebie pod kątem 120°. Powierzchnia pni lub kłód pozbawiona ostrych krawędzi lub wystających sęków i gałęzi. Wymiary: wysokość przeszkody- 30 – 40  cm, szerokość między końcami rozwartymi – 1,2m. Średnica pnia 40 cm. Długość pnia ,kłody – 0,6m.

19. Woda

Usunięcie zbędnych zakrzaczeń na trasie dojazdu do rzeki Wisłoka i po drugiej stronie Wisłoka na odcinku  20m, szer.  30,0 m.

20. Równoważnia

Konstrukcja kładki z drewna, nawierzchnia dębowego bale gr 7.0cm szorstka (niedopuszczalna jest konstrukcja ażurowa). Wymiary kładki: długość – 4 m , szerokość – 1 m, grubość zapewniająca sztywność na całej długości min. 5 cm. Średnica belki, na której oparta jest równoważnia min. 25- 30 cm, dług. min. 1m.

21. Stacjonata

3 drągi z drewna okrągłego dębowego fi 9,0cm dł. 4.0m , 6 kłódek

2 stojaki – wys. 1,5m słupy drewniane dębowe fi 9cm umocowane umocowane w podłożu na gł. 0,9m

META

22. Wyposażenie ścieżki w tablice i numery przeszkód z blachy aluminiowej gr. 1,0mm

- Tablice – START, META – format A4, 4 szt. (2 białe, 2 czerwone) na metalowych aluminiowych słupkach fi 30mm z ostrym zakończeniem 1,2m

- Numery przeszkód  1- 24 (podwójne)- białe tło z czarnymi cyframi – format A4 na metalowych aluminiowych słupkach fi 30mm  50 cm wys.)

- Komplety oznaczające pole przeszkód: chorągiewki

Trójkąt wycięty z formatu A5 met.  Słupek aluminiowy fi 30mm   wysokość 1,0m.

Białe – 60 szt. , czerwone – 60 szt. Ważny zwrot ostrza trójkątów.

Czerwone w prawo ►

Białe w lewo ◄

23. Tablice informacyjne z blachy aluminiowej gr. 1,0mm

Format A4 białe tło z czarnymi literami – na słupkach metalowych aluminiowych fi 30mm, wysokość (od ziemi) 1,0m głębokość wbicia w grunt min 30cm

| 3 szt. | STĘP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 szt. | STĘP |  |  |  |
| 3 szt. | GALOP |  |  |  |
| 3 szt. | GALOP |  |  |  |
| 10 szt. | UWAGA KONIE |  |  |  |
| 24. Przesłony | wiklinowe |  |  |  |
| 120cm |  | 2 szt. |  |  |
|  | 180cm |  |  |  |

| 120cm |  |  | 2 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 120cm |  |

25. Przesłony ażurowe z listew drewnianych gr 0,8cm o wym 120cm x 180cm – 2 szt.

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować wyżej opisane materiały:

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia w|w.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

SST.2. ŚCIEŻKA PRÓBY DZIELNOŚCI NA DYSTANS 1790M –W ODRZECHOWEJ

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST.2. jest wykonanie ścieżki próby dzielności koni na dystans 1790m w Odrzechowej w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

START- linię startu i mety wyznacza para tyczek z celownikami

( biały po lewej i czerwony po prawej stronie).Na trasie zostanie umieszczonych 17 przeszkód podstawowych

1. Równoważnia

Konstrukcja kładki z drewna, nawierzchnia dębowego bale gr 7.0cm szorstka (niedopuszczalna jest konstrukcja ażurowa). Wymiary kładki: długość – 4 m , szerokość – 1 m, grubość zapewniająca sztywność na całej długości min. 5 cm. Średnica belki, na której oparta jest równoważnia min. 25- 30 cm, dług. min. 1m.

2. Niski przejazd

Trzy bramki stabilnie umocowane w podłożu z poziomo umieszczonymi poprzeczkami. Pionowe elementy mają być wykonane ze słupków drewnianych dębowych fi 9.0cm. Poziome poprzeczki najlepiej drewniane lub plastikowe o średnicy fi 5,0cm zapewniającej sztywność na całej długości, umocowane w pionowych elementach w taki sposób, aby potrącenie ich powodowało spadanie ze słupków. Bramki powinny być usytuowane tak, aby przejazd odbywał się po linii prostej.  Wymiary: wysokość zawieszenia poprzeczek od podłoża – 1,8m, szerokość między słupkami – 1,5m, odległość między bramkami – 1,0 – 1,2m. Słupki  umocowane stabilnie w podłożu gruntowym na głębokość 1,0m

Zabezpieczyć przeszkodę ogrodzeniem dł.  100m z siatki powlekanej gr drutu 2,8mm wysokość 1,50m na słupkach stalowych fi 67mm o rozstawie 2,5m, słupki betonowane w gruncie, bramka szer. – 1,20m z siatki w ramie z kątownika 50 x 50 x 4mm. Wykarczować zarośla na powierzchni 300m2.

3.Bankiet – zeskok

Próg naturalny. Krawędź wzmocniona poziomą belką drewnianą dębową krawędziak o wym. 16 x 16cm  na całej szerokości 2,50m w taki sposób, aby zachowała swój kształt i położenie przez czas przejazdu wszystkich zawodników. Ściana pionowa progu zabezpieczona przed uszkodzeniami kopytami murkiem kamiennym z kamienia łamanego na zaprawie cementowej i przed osypywaniem się gruntu. Podłoże pozbawione ostrych kamieni, gałęzi i wystających korzeni utwardzone warstwą pospółki gr 20cm. Nie powinno być nadmiernie błotniste. Dopuszczalne jest wykonanie przeszkody w formie zagłębienia w terenie. W tym przypadku wyjazd z zagłębienia nie powinien mieć spadku większego niż 20°. Wymiary: wysokość progu – 0,5 m, szerokość 2,0m, długość min. 2,0m. Bramka szer. – 1,20m z siatki w ramie z kątownika 50 x 50 x 4mm. Wykarczować zarośla na powierzchni 200m2.

4.Stromy zjazd

Niwelacja terenu 90.0m3. Stok o podłożu pozbawionym ostrych kamieni i innych przedmiotów. Podłoże nie powinno być nadmiernie sypkie lub błotniste, ubity piasek gr 20.0cm.  Wymiary: długość mierzona po stoku – 30,0m, nachylenie 30 – 45°, szerokość trasy min. : 1,9 m, po stoku

5.Wiatrołom

Rozrzucone na powierzchni nieregularne kłody dębowe fi 30cm. Powierzchnia elementów pozbawiona ostrych krawędzi lub wystających sęków i gałęzi. Wymiary: długość przeszkody -4m, szerokość 2 m, ilość kłód 5szt. Wykarczowanie zarośli ok. 10 m, szer. 2,5 m.

6.Stromy podjazd

Stok naturalny o podłożu pozbawionym ostrych kamieni i innych przedmiotów. Podłoże nie powinno być nadmiernie sypkie lub błotniste, ubity piasek gr 20.0cm.  Wymiary: długość mierzona po stoku – 30,0m, nachylenie 30 – 45°, szerokość trasy min. : 1,5 m – 2 m, Wykarczowanie zakrzaczeń na długość ok. 50m i szer. 2,5 m.

Bramka robocza  szer. – 1,20m z siatki w ramie z kątownika 50 x 50 x 4mm, szt 1

7.Kładka na podwyższeniu „Łamana”

Konstrukcja kładki z drewna dębowego bale gr 7,0cm, nawierzchnia szorstka (niedopuszczalna jest konstrukcja ażurowa). Konstrukcja całości powinna być sztywna w każdej płaszczyźnie i umocowana do podłoża w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek przemieszczanie. Podparta w 3-4 punktach o podłoże.

Wymiary kładki: długość 4m, szerokość 0,7 m, grubość zapewniająca sztywność na całej długości min. 5 cm. Wysokość kładki od podłoża 30cm.

8.Kładka nad rowem

Konstrukcja kładki z drewna dębowego , nawierzchnia szorstka (niedopuszczalna jest konstrukcja ażurowa). Konstrukcja całości powinna być sztywna w każdej płaszczyźnie i umocowana do podłoża w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek przemieszczanie. Maks. ugięcie pod ciężarem konia z jeźdźcem nie większe niż 5cm. Wymiary kładki :długość 4.0m, szerokość 0,8m, grubość zapewniająca sztywność na całej długości min. 7cm. Wysokość od dna podłoża do kładki 0,8m. Szerokość rowu (tam gdzie oparta jest kładka) 2-3m, długość rowu min. 3m. Niwelacja terenu i plantowanie – pogłębienie rowu. Bramka robocza  szer. – 1,20m z siatki w ramie z kątownika 50 x 50 x 4mm, szt 1

9.Skok posłuszeństwa

Dwa pnie, kłody dębowe fi 40.0cm, ułożone w stosunku do siebie pod kątem 120°. Powierzchnia pni lub kłód pozbawiona ostrych krawędzi lub wystających sęków i gałęzi. Wymiary: wysokość przeszkody- 30 – 40  cm, szerokość między końcami rozwartymi – 1,2m. Średnica pnia 40 cm. Długość pnia ,kłody – 0,6m.

10.Bramka z zamknięciem

Bramka drewniana z desek struganych gr 30,mm impregnowanych jednoskrzydłowa na słupach stalowych ocynkowanych fi 60mm umocowanych stabilnie w podłożu na . gł. 1,0m. Zamykana na zapadkę lub sztywną obejmę w pobliżu górnej krawędzi bramki. Otwierana w kierunku wjazdu. Wymiary: wysokość -1,2 m, szerokość – 1,2 m, szerokość całej konstrukcji 2.0m. Mostek nad rowem – huculski Konstrukcja z drewna dębowego , nawierzchnia szorstka (niedopuszczalna jest konstrukcja ażurowa). Konstrukcja całości powinna być sztywna w każdej płaszczyźnie i umocowana do podłoża w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek przemieszczanie. Maks. ugięcie pod ciężarem konia z jeźdźcem nie większe niż 5cm. Wymiary kładki :długość 4.0m, szerokość 0,8m, grubość zapewniająca sztywność na całej długości min. 7cm. Wysokość od dna podłoża do kładki 0,8m. Szerokość rowu (tam gdzie oparta jest kładka) 2-3m

11.Przejazd przez wodę

Naturalny zbiornik wodny. Dno nie może być bagniste, na dnie nie mogą leżeć kamienie lub gałęzie i korzenie powodujące zakleszczenie się kopyt. Trasa przejazdu w wodzie będzie dokładnie zaznaczona dodatkowymi tyczkami. Brzegi przeszkody nie mogą mieć nachylenia większego niż 45°. Co najmniej jeden dłuższy brzeg powinien być płaski na szerokości 3.0m. Wymiary: szerokość min. 3.0m, długość – 5.0m, głębokość – 0,2 – 0,8 m. Wyczyszczenie stawu z namułu i zarośli o gł. 0,5m i powierzchni 3 arów. Wydobyty urobek rozplantować wokół stawu

12.Slalom zbudowany w oparciu o naturalne drewno z uzupełnieniem słupów drewnianych

dębowych 5szt (od ziemi 2 m ø15 cm). Wymiary: wysokość tyczek- 2 m, odległość

między tyczkami – 1,5 – 2 m. Bramka robocza  szer. – 1,20m z siatki w ramie z kątownika 50 x 50 x 4mm, szt 1

13.Wąska droga na wprost

Dwie równoległe linie utworzone przez umocowane do podłoża belki dębowe o przekroju 15 x 10cm. Konstrukcja całości powinna być sztywna w każdej płaszczyźnie i umocowana do podłoża w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek przemieszczanie. Wymiary: szerokość od wewnętrznej strony – 35 cm, długość przeszkody – 5m, wysokość elementów przeszkody 15 – 20 cm.

14. Ciasny przejazd

Ułożone na powierzchni równoległe dwie ściany desek struganych impregnowanych gr 1,5cm  tworzące ciasny korytarz. Powierzchnia ścian od wewnątrz pozbawiona ostrych krawędzi lub wystających sęków i gałęzi. Wymiary: wysokość – 1,5 m, szerokość między wewnętrznymi ścianami– 0,8 m, długość – 4.0 m.

15. Stacjonata

2 stojaki – wys. 1,5m słupy drewniane dębowe fi 9cm umocowane umocowane w podłożu na gł. 0,9m

3 drągi dębowe fi 9cm– dług. 3m

6 kłódek metalowych

16.Zygzak – Labirynt

Dwie równoległe linie utworzone przez umocowane na odpowiedniej wysokości od podłoża belki dębowe o wym 15x20 cm , belki ułożone w zygzak dający możliwość swobodnego wykręcania się konia. Konstrukcja całości powinna być sztywna w każdej płaszczyźnie i umocowana do podłoża w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek przemieszczenie. Wymiary: szerokość wewnętrznej strony labiryntu 0,6 m, łączna długość przeszkody- 10 m, wysokość – 15 -20 cm.

17. Wyposażenie ścieżki w tablice i numery przeszkód z blachy aluminiowej gr. 1,0mm

a) Tablice – START, META – format A4, 4 szt. (2 białe, 2 czerwone) na metalowych aluminiowych słupkach fi 30mm z ostrym zakończeniem 1,2m

- Numery przeszkód  1- 16 (podwójne)- białe tło z czarnymi cyframi – format A4 na metalowych aluminiowych słupkach fi 30mm  50 cm wys.)

- Komplety oznaczające pole przeszkód: chorągiewki

Trójkąt wycięty z formatu A5 met.  Słupek aluminiowy fi 30mm   wysokość 1,0m.

Białe – 80 szt. , czerwone – 80 szt. Ważny zwrot ostrza trójkątów.

Czerwone w prawo ►

Białe w lewo ◄

- Tablica informacyjne formatu – A4 – 10 szt.

Format A4 białe tło z czarnymi literami – na słupkach metalowych aluminiowych fi 30mm, wysokość (od ziemi) 1,0m głębokość wbicia w grunt min 30cm

UWAGA KONIE

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować wyżej opisane materiały:

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia w|w.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.